# Частное профессиональное образовательное учреждение

# "Техникум экономики и права"

г. Новопавловск

(ЧПОУ «ТЭП»)

### Утверждаю

Директор ЧПОУ «ТЭП»

__________ Т.В. Галицкая

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре

и неисправности установок (систем) противопожарной защиты

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, охранник) ОБЯЗАН:

  - Определить месторасположение сработавшего  извещателя по схеме трассировки лучей и осуществить сброс сигнала;

  - Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом помощника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (ложное или истинное срабатывание).

  - При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

    - Сообщить о пожаре по телефону «01» («112» с мобильного), указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

    - Сообщить о пожаре одному из руководителей по следующим телефонам:

- директор – 5-16-03;

- главный бухгалтер – 5-16-10.

    - Действовать по инструкции при возникновении пожара.

  - При отсутствии пожара (ложное срабатывание):

    - Осуществить сброс сигнала;

    - Сообщить о ложном срабатывании одному из руководителей по телефонам из п.1.3.2 данной Инструкции;

    - Сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации по телефонам 4-22-70.

О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале.

Юрисконсульт                                                                         В.Г. Семеникина